ОПРОСНЫЙ ЛИСТ РАСЧЕТА ТЕПЛОВОГО ПУНКТА

| 1.1. Заказчик |  |
| --- | --- |
| 1.2. Объект |  |
| 1.3. Представитель |  |
| 1.4. Телефон / эл. почта |  |  |

| 2. Расчет теплообменников |  | ГВС | ОТОПЛЕНИЕ | ВЕНТИЛЯЦИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Мощность (или расход) | кВт |  |  |  |
| 2.2. | Температуры пер./ втор. | °C |  |  |  |
| 2.3. | Перепад давл. пер./ втор. | кПа |  |  |  |
| 2.4. | Тип теплообменника |  |  |  |  |
| 2.5. | Материал теплообменника |  |  |  |  |

3. Расчет оборудования

| 3.1 | Первичный перепад давлений | кПа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2. | Сопротивление системы (втор.) | кПа |  |  |  |
| 3.3. | Макс. раб. давл. (втор.) | МПа |  |  |  |
| 3.4. | Емкость системы (втор.) | м³ |  |  |  |
| 3.5. | Высота системы / здания | м |  |  |  |

| 3.6. | Автоматика (бренд, модель) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.7. | Насосы (бренд, модель) |  |  |  |

4. Схема подключения:

| 4.1. Отопление | зависимое |  | независимое |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2. Теплообменник бытовой воды | двухступенчатый |  | одноступенчатый |  |

5. Дополнительные требования:

6. Дополнительное оборудование:

►2.1. Указываются тепловые нагрузки/мощности  (ед. измерения может быть кВт, ккал/час, Гкал/час.) или расход  первичной стороны (т. е. со стороны теплотрассы ед. зим. м3/час или л/сек.) для каждого теплообменника отдельно.

►2.2. Указываются температуры теплоносителя  в (С  (температура входящей и выходящей воды для  первичной стороны (теплотрасса) и для вторичной стороны (отопление или  ГВС или  вент. - каждое отдельно), к примеру, 130-70 / 65-95 (С для теплообменника отопления (зимний график) или 65-25 / 5-55(С для теплообменника ГВС  (летний график).

►2.3. Указывается наибольшие допустимые потери давления теплообменника  первичной/вторичной стороны (напр. обычно 20 / 20 кПа для отопления и 20 / 30 кПа для горячей воды).

►2.4. Указывается тип желаемого пластинчатого теплообменника, разборный или паянный.

Предлагаемая Gebwell  - паянные и разборные.

2.5. Указывается материал рабочей пластины, напр. (AISI 304(

(из нержавеющей стали), (AISI 316(  (из кислотоустойчивой нержавеющей стали) или 	(Титан(.

►3.1. Указывается используемая (минимально гарантированная) разница давлений в теплотрассе - между  поступающей из теплотрассы и обратной водой. (Обычно от 60 до 120 кПа.)

3.2. Указываются гидравлические сопротивления систем здания (вторичной стороны), ед. 	изм. 	кПа или м.в.ст.

3.3. Указываются рабочие давления здания (вторичной стороны), на которые система 	спроектирована. Ед. изм. кПа или м.в.ст.

3.4. Указывается объем воды, циркулирующей в отопительной и / или вентиляционной системе 	здания (вторичная сторона). Ед. изм. л или м3.

►3.5. Указывается высота отопительной и / или вентиляционной системы здания  или высота здания

3.6. и 3.7. При желании указываются производитель и тип / модель автоматики 	регулирования и насосов

Gebwell предлагает: 	автоматика -   Siemens , Ouman, Danfoss, и другие

насосы       -    Grundfos, WILO, и другие

►4.1. Принципиальная схема подключения / решение  ГВС и отопления  теплового пункта

Gebwell предлагает - независимая система для отопления

►5. При необходимости указываются:  минимальные размеры проемов (окон, дверей), размеры помещения теплового пункта, направление входа теплотрассы, особые условия и  др.

►6. При необходимости указываются дополнительно желаемые устройства как, дифференциальные регуляторы перепада давления, расширительный бак, фильтр на трассу, запорная арматура  на трассу, термометры и манометры на трассу, тепловой счетчик, расходомеры на подпитку системы отопления, дополнительный насос подпитки отопления итд.

Отмечено ►  - обязательные данные